Construye un planetario de la tierra y la luna.

Materiales:

- Tablero de 50 cm x 30 cm x 4 mm de grosor por lo menos.

- Tabla de ocume de 20 x 20 cm x 4 mm de grueso.

- Cordoncillo de goma o gomitas de empaquetar.

- Bastoncito de algodón.

- Bola de 3 cm.

- Bola de 7 mm.

- Hembra de base única de enchufe.

- Tornillos

- Pila de 4,5 v

- Portalámparas.

- Lámpara de 3,5 v.

- Cables.

- cola, pintura.

Herramientas:

- Lápiz, compás regla, sierra de marquetería, taladro, limas redonda y triangular, etc.

Fabricación del planetario de la tierra y la luna

Poleas.

En ocume de al menos 4 mm de grosor se recortan las poleas de diámetros 20 cm, 4 cm y 3 cm

Con la lima triangular se hace la hendidura en todo su contorno, muy cuidadosamente para que encajen las gomitas.

Tablero.

Para reforzar el tablero en los sitios que servirán de apoyo a los ejes de las poleas, se colocan tacos de madera por debajo. También hay que colocarlos en las esquinas para que asiente el tablero, y para que asiente la rueda grande, hay que colocar otros en el tablero, bajo la rueda.

Ejes

Como eje de la polea grande se coloca una punta larga y delgada, que permita deslizarse el tubito que sujeta la bola tierra. Este tubito hace cuerpo con la polea pequeña de abajo y con la bola tierra, pero permite que se deslice la rueda grande.

Para eje de la pieza manivela se pone un tornillo del grosor adecuado que la permita girar sin mucha holgura.

Manivela.

La pieza que hace de manivela es la más complicada. Se parte de la base de un enchufe, que es un tubito roscado , se adquiere en una tienda de electricidad.

Por arriba debe hacer de manivela, en el centro de polea de diámetro lo más pequeño posible y por abajo de polea de diámetro 4 cm.

Funcionamiento.

Una vez instalado todo y colocadas las gomitas. Al girar la manivela en el sentido indicado debe dar 29 vueltas la bola tierra mientras da una vuelta la rueda grande que simula la translación de la luna. Si no es así, podemos corregirlo modificando un poco el diámetro de las poleas pequeñas.

La bombilla hace la función de sol.

Podemos simular:

- Los días y las noches.

- El movimiento aparente de la luna es hacia la derecha, sin embargo observamos en el planetario que la luna en realidad se mueve hacia la izquierda. Para explicarlo debemos pensar que estamos situados encima de la bola tierra, como lo estaría una hormiga.

- Las fases de la luna. Debemos observar la bola luna mirándola desde la bola tierra.

- Los eclipses de sol. La sombra que la bola luna proyecta sobre la bola tierra en la fase de luna nueva.

- Los eclipses de luna. La sombra que la bola tierra proyecta sobre la bola luna en la fase de luna llena.

- En este planetario, los eclipses suceden todas las veces, pero en la realidad, los eclipses sólo suceden en ciertas ocasiones, ya que el plano de traslación de la luna no coincide con el plano de la eclíptica.