Reloj de sol exacto, para instalar en un jardín.

Juan Vicente Pérez Ortiz. Revista Tribuna de Astronomía nº 137 Abril 1997.

El movimiento de rotación de la tierra es perfectamente constante, pero su traslación  no. Eso es debido a que su trayectoria es una elipse, en la que el sol ocupa uno de sus focos.

La distancia al sol y la velocidad de traslación varían a lo largo del año (II Ley de Keppler).

Aparte, también hay que tener en cuenta la inclinación del eje de la tierra respecto al eje del  plano de la eclíptica 23,5º.

Para corregir esas variaciones y hacer que el reloj de sol marque la hora media, (que es la que marcan los relojes convencionales), se traza el analema.

Juan Vicente Pérez Ortiz ha diseñado un reloj de sol en el que la varilla gnomon es sustituida  por una placa con el analema vaciado interiormente y que se puede girar para encararlo al sol.

Su sombra se proyecta sobre un semiaro en el que están marcadas las 12 horas y los minutos.

Para saber la hora hay que encarar el analema al sol, y ver en qué punto de la línea de horas y minutos se proyecta la línea luz-sombra del analema del lado correspondiente a ese mes.

En la placa del analema, además están marcados los días y la declinación solar, por lo que pueden ser conocidos comprobando de qué lugar del analema proviene la sombra que incide sobre la línea de las horas.

Para que funcione bien debe estar perfectamente calculado y realizado.

Todas sus medidas deben ser proporcionales al diámetro interior del semiaro d.

Altura del analema = d · tang 23,5 = 0,4348 · d

Longitud del semiaro = 3,1416 · d : 2 = 1,5708 · d

La línea de las horas se divide en 12 partes iguales, y éstas a su vez en otras 60. Se corrige la

longitud del lugar Este-Oeste desplazando a la derecha o izquierda respectivamente, tantas

marcas de minutos como grados de longitud local multiplicado por 4.

El analema debe estar centrado respecto al semiaro. Con una varilla se comprueba que la

distancia de la línea de las horas y minutos a los quicios de la placa del analema sea la misma

en todo su recorrido. También se tensa un hilo entre los extremos de la línea de las horas y

minutos que debe pasar por el punto medio del analema.

Al instalarlo hay que orientarlo bien, regulándolo de forma que marque la hora de ese momento

y que la sombra provenga del lugar del analema correspondiente a ese día.